## Slide 1: 智能远控无线充电小车 ——中期答辩
指导老师：洪峰
答辩人： 伍雨童
项目成员：伍雨童、陈权、邵新宇、程梦倩、朱颖
Notes: 亮亮图文旗舰店
https://liangliangtuwen.tmall.com

## Slide 2: 成员组成及分工
项目负责人：伍雨童——组织成员会议召开，项目进度策划和跟进，技术问题解决。
具体分工：
1、伍雨童、陈权——负责电路原理图设计、pcb绘制，软件设计和实现。
2、邵新宇——负责零件采购，研制过程记录，汇总报告，ppt制作。
3、朱颖——负责面包板仿真搭建，后期硬件调试。
4、程梦倩——负责元器件焊接和组装。

## Slide 3: 目 录
01
02
03
04
05
立项背景
研究内容与方法
项目进展情况
已有阶段性成果
后期计划

## Slide 4
立项背景
01
选题背景

## Slide 5: 选题背景
2
1
无线充电
物联网
当前车载充电器&充电桩：
电线老化、电火花、不易维护
无线电能传输技术：
安全可靠、供电方式灵活、无接触火花
数据云端传输
响应万物互联的时代潮流
蓝牙远控 小车更智能化
应用前景广泛：工业生产、智能家电等

## Slide 6
研究内容与方法
02
研究思路
研究内容
研究方案可行性
研究方法

## Slide 7: 研究内容
主要
小车
功能
实现
小车循迹实现
无线充电实现
蓝牙远程控制实现
小车自主循黑线行走
小车于无线充电装置台定时充电，并自启动
通过蓝牙图形化页面控制小车运行

## Slide 8: 研究思路
小车硬件设计
C语言程序控制核心板
软硬搭配
程序赋予硬件灵魂，程序烧录至单片机，进行硬件实体测试。
分析程序架构，绘制程序算法流程图，用keil5进行C程序设计和优化。利用程序控制核心板发送信号。
利用proteus进行基础硬件模块仿真，面包板实体搭建，形成小车和无线充电发射端的硬件架构。

## Slide 9: 研究方法
01
02
03
蓝牙远控
实现远程控制功能
通过蓝牙通信的方式，利用图形化页面与小车蓝牙模块交互，达到远程控制小车的目的。
循迹
红外对管与核心板信号反馈 利用红外对管对黑线的可识别性，若干红外对管组合和电机差速实现循迹功能，达到小车自主循迹的目的。
无线充电
电磁能量转换和自启动
利用无线充电发射端和接收端供电，使用法拉电容组储存电能，并配合继电器实现小车无线充电和自启动的功能。

## Slide 10
项目进展情况
中期检查目标
进展实际情况
已遇到的问题及解决方法
03

## Slide 11: 中期检查目标
01
02
03
基础硬件模块仿真搭建
学习电路设计方法和理论知识
软件初期设计

## Slide 12: 项目进展情况
B
C
A
利用proteus仿真无线充电定时控制硬件
用面包板搭建无线充电发射端、接收端和dc-dc升压电路
小车低功耗组件选材及程序设计

## Slide 13: 已遇到的问题及解决方法
无线充电后如何控制小车自启动？
解决方法：无线充电装置台附加可编程定时器功能。以STC89C52单片机为微控制器，利用单片机内部定时器，通过编写程序，实现一分钟或更长的固定时间定时，采用继电器作为自启动开关。到达定时时间时，继电器线圈失电，常触点导通，超级电容给小车电机供电，小车自启动。
无线充电形式使小车能源供给受限，如何解决续航能力问题？
解决方法：自制小车底板，采用亚克力或树脂材料，优化电路结构，尽可能减小小车重量，另一方面，选用电容较大的法拉电容组。
解决方法：考虑到采用舵机转向会极大消耗电能，所以仅选用电机pwm调整控制差速方式实现小车转向。在对比多个红外对管组合方案并考虑节能后，确定采用5个红外对管方案，其可进行两级方向纠正控制，能大大提高循迹的可靠性。
解决方法：设计dc-dc升压电路处理超级电容输出电压值，使其稳定在12V，考虑到系统无持续供电的特性，选用低功耗的升压芯片MT3608集合其外围电路实现升压稳压的功能。
经测量，超级电容储电量和电压平方成正比，实际输出的时候，前一阶段电压下降比较慢，但后期下降速度逐渐增加，作为供电系统及其不稳定，如何解决？
小车如何稳定循迹？？

## Slide 14
已有阶段性成果
04

## Slide 15: 阶段性成果及进展
2、用面包板搭建无线充电发射端、接收端和dc-dc升压电路。
1、利用proteus仿真无线充电装置台，使其附加定时充电功能，以51单片机为微控制器，利用其内部定时器，通过编写程序，实现一分钟或更长的固定时间定时，并采用继电器作为自启动开关。到达定时时间时，继电器线圈失电，常闭触点导通，超级电容给小车电机供电，小车自启动。
4、功能实现方案及流程图：项目实施步骤流程图、小车电路控制流程图。
5、小车主要硬件的原理图：电机驱动原理图、无线充电发射端、接收端和dc-dc升压原理图、核心控制板原理图、无线充电装置台原理图。
3、小车循迹程序的书写。

## Slide 16: 项目实施步骤流程图展示

## Slide 17: 小车电路控制流程图展示

## Slide 18: 无线充电发射端、接收端
L2*C2=450~500

## Slide 19: 无线充电台原理图及pcb

## Slide 20: 无线充电台定时控制和自启动控制仿真展示

## Slide 22: 使用继电器作为控制开关

## Slide 23: 低功率升压模块

## Slide 24: 核心板原理图展示

## Slide 25: 电机驱动展示

## Slide 26: 循迹算法

## Slide 27
后期计划
05

## Slide 28: 后期计划
B
C
A
硬件实体测试。功能优化。
程序烧写和后期调试
功能优化，制作出智能远控无线充电小车实物。

## Slide 29: 敬请批评指正
电子信息工程学院
答辩人：伍雨童
指导老师：洪峰